## Slide 1
LASDPC • OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Como configurar
o site na VM
SSH, Docker, FastAPI, Nginx,
Certbot e GitHub Actions
Guia de reconstrução • 26 outubro 2026
Notes: Este material ensina um processo reproduzível. O inventário anexo registra observações históricas e não prova que todos os arquivos atuais da VM sejam idênticos. A confirmação final deve ser feita na própria VM.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/.github/workflows/main.yml

## Slide 2
01 VISÃO GERAL
Arquitetura em uma página
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
02
INTERNET
DNS + HTTPS :443
→
NGINX
SPA + proxy
→
FASTAPI
127.0.0.1:8000
→
DADOS
MongoDB + MinIO
Fluxo de arquivos
Nginx serve frontend/dist; /api vai ao Uvicorn; /media/profile/ vai ao MinIO por proxy HTTPS.
HTTP local ≠ URL pública
TLS termina no Nginx
Notes: Arquitetura observada no inventário: Nginx no host; FastAPI/Uvicorn em loopback; MongoDB e MinIO no Docker. O runner self-hosted executa o workflow na VM. O desenho simplifica serviços auxiliares.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/docker-compose.yml | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/backend/main.py

## Slide 3
02 ACESSO À VM
Entrar e conferir o host
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
03
LOCAL → LASDPC-WEB
ssh lasdpc@lasdpc.icmc.usp.br -p 2291
hostnamectl
cat /etc/os-release
sudo ss -tlnp
df -hT
1
Acesso
Conta lasdpc por SSH na porta 2291.
2
Verificação
Confirme Ubuntu, portas e espaço antes de alterar serviços.
Na VM atual, 80/443 atendem a web; 8000 e 9000 ficam no loopback.
Notes: O comando SSH e a porta 2291 foram fornecidos pelo usuário. O inventário confirma usuário lasdpc, host lasdpc-web, Nginx em 80/443 e Uvicorn/MinIO em loopback em observações anteriores. Não inferir regras atuais do firewall.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md

## Slide 4
03 DEPENDÊNCIAS
Preparar uma VM nova
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
04
✓
Sistema
Git, Nginx, Python 3 + venv, Node.js e npm.
◈
Containers
Docker Engine + Compose plugin do repositório oficial Docker.
⌁
DNS
lasdpc.icmc.usp.br deve resolver para a VM antes do Certbot.
ROTEIRO PARA VM NOVA
sudo apt update
sudo apt install git nginx python3-venv
node --version && npm --version
docker compose version
Versões e método de instalação devem ser confirmados no Ubuntu da VM.
Notes: Este é um roteiro de reconstrução, não a transcrição da instalação histórica. Instale Docker Engine e Compose seguindo o guia oficial adequado à versão do Ubuntu; não execute remoção de pacotes ou migração em uma VM já em produção. Verifique a versão suportada de Node antes do build.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

## Slide 5
04 REPOSITÓRIO
Código e estrutura de produção
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
05
APENAS EM UMA VM NOVA
cd /home/lasdpc
git clone https://github.com/LASDPC/lasdpc-site.git
cd lasdpc-site
ls frontend backend .github/workflows
/home/lasdpc/
actions-runner/
lasdpc-site/
frontend/dist/
backend/venv/
docker-compose.yml
Código: GitHub → /home/lasdpc/lasdpc-site
Notes: O remote origin local é https://github.com/LASDPC/lasdpc-site.git. O inventário confirma /home/lasdpc/lasdpc-site e /home/lasdpc/actions-runner. Em máquina existente, não clone por cima da pasta; audite primeiro permissões, mudanças locais e estado do deploy.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | https://github.com/LASDPC/lasdpc-site | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/.github/workflows/main.yml

## Slide 6
05 DADOS
MongoDB e MinIO com Compose
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
06
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
cd /home/lasdpc/lasdpc-site
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker compose ps
▣
MongoDB
Porta 27018 no host → 27017 no container.
◈
MinIO
9000 API e 9001 console no loopback; bucket lasdpc-media.
Volumes persistem os dados. Nunca use scripts de reset para “consertar” imagens.
Notes: O compose versionado usa mongo:7 e um container MinIO, com volumes mongo_data/minio_data. O minio-init cria o bucket e configura download anônimo no bucket atual. Em produção, revisar permissões antes de armazenar material privado. O comando docker compose up -d pertence ao workflow; pode recriar containers se a configuração mudar. Não remover volumes.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/docker-compose.yml | https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

## Slide 7
06 FASTAPI
Backend como serviço systemd
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
07
AMBIENTE PYTHON
cd /home/lasdpc/lasdpc-site/backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
sudo systemctl status lasdpc-backend.service
Uvicorn
main:app
127.0.0.1:8000
acessível via Nginx
systemd mantém o processo em execução
Notes: O processo observado executava /home/lasdpc/lasdpc-site/backend/venv/bin/uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000. A unit atual não foi coletada integralmente; antes de reproduzir, use sudo systemctl cat lasdpc-backend.service. Um modelo de unit precisa de User=lasdpc, WorkingDirectory=/home/lasdpc/lasdpc-site/backend, ExecStart apontando ao venv e política Restart apropriada. Não presumir EnvironmentFile exato. Para mudanças na unit: sudo systemctl daemon-reload; para novas variáveis do app: restart do serviço.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/backend/main.py | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/backend/requirements.txt

## Slide 8
07 REACT + VITE
Frontend e variáveis de build
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
08
frontend/.env
VALORES PÚBLICOS — SEM SEGREDOS
VITE_API_URL=
VITE_MINIO_PUBLIC_URL=/media
Build na VM
cd /home/lasdpc/lasdpc-site
cd frontend
npm install
npm run build
Saída: frontend/dist
Variáveis VITE_* entram no bundle: alterar .env exige novo build.
Notes: O .env do frontend é preservado pelo rsync do workflow. O código atual usa VITE_API_URL vazio para a mesma origem HTTPS e VITE_MINIO_PUBLIC_URL como prefixo público sem o nome do bucket. Não colocar credenciais MinIO em VITE_*. O build roda no host self-hosted.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/frontend/src/lib/api.ts | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/frontend/src/lib/media.ts | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/frontend/.env.example | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/.github/workflows/main.yml

## Slide 9
08 PROXY HTTPS
Nginx: SPA, API e mídia
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
09
MAPA DE ROTAS — NÃO É UM ARQUIVO NGINX
/ -> frontend/dist
/api/ -> 127.0.0.1:8000
/docs -> 127.0.0.1:8000
/media/profile/ -> MinIO:9000
bucket/profile/
O que ele faz
Serve frontend/dist
→ API no loopback
→ perfis via MinIO
→ TLS na borda
Teste antes de aplicar: sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
Notes: O arquivo histórico /etc/nginx/sites-enabled/lasdpc tinha SPA, /api/, /docs e /openapi.json. O bloco /media/profile/ foi relatado após a correção, mas a cópia final de nginx -T não foi coletada. O trecho no slide é intencionalmente abreviado e não deve substituir um server block completo. Veja docs/media-deployment.md para rotas adicionais restritas. Não expor /media/ inteiro nem material privado.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/docs/media-deployment.md

## Slide 10
09 CERTIFICADOS
Certbot e renovação do HTTPS
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
10
ROTEIRO DE EMISSÃO / VERIFICAÇÃO
sudo certbot --nginx -d lasdpc.icmc.usp.br
sudo certbot certificates
sudo certbot renew --dry-run
systemctl list-timers | grep certbot
Nginx entrega o certificado; Certbot emite e renova.
Notes: O inventário confirma certificado Let’s Encrypt ECDSA, certbot.timer ativo e dry-run bem sucedido em 21/10/2026. O comando original de emissão não foi recuperado; sudo certbot --nginx -d lasdpc.icmc.usp.br é um roteiro compatível, não uma transcrição histórica. Para VM nova, seguir instruções oficiais de instalação do Certbot; não substituir a instalação atual sem verificar pacote, timer e arquivo de renovação. Antes da emissão, DNS e HTTP :80 precisam funcionar. Os arquivos TLS ficam em /etc/letsencrypt/live/lasdpc.icmc.usp.br/.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | https://certbot.eff.org/instructions?os=snap&ws=nginx

## Slide 11
10 GITHUB ACTIONS
Runner self-hosted na VM
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
11
GitHub → Settings → Actions → Runners
1 Criar runner para Linux no repositório
2 Executar os comandos gerados pelo GitHub
3 Registrar com token temporário
4 Instalar e iniciar o serviço
EXEMPLO — USE COMANDOS DO GITHUB
cd /home/lasdpc/actions-runner
# execute a linha gerada pelo GitHub
# cole o comando de registro da UI
sudo ./svc.sh install
sudo ./svc.sh start
A VM observada já tinha o serviço actions.runner.LASDPC-lasdpc-site.lasdpc-web.service.
Notes: O caminho e nome do serviço constam do inventário. Abra https://github.com/LASDPC/lasdpc-site em Settings > Actions > Runners e copie os comandos oficiais exibidos, inclusive download, versão atual, URL e token temporário de registro. Após registrar, o svc.sh instala e gerencia o serviço systemd. Definir permissões Docker e sudo do runner com escopo mínimo; detalhes atuais não foram coletados.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-runners/self-hosted-runners/add-runners | https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-runners/self-hosted-runners/configure-the-application?platform=linux

## Slide 12
11 PIPELINE
O deploy automático existente
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
12
push em main → runner da VM
01 checkout do commit
02 rsync para /home/lasdpc/lasdpc-site
03 docker compose up -d
04 npm install + npm run build
05 pip install + restart do backend
Exclui .env, backend/venv e frontend/node_modules
Notes: O workflow versionado está em .github/workflows/main.yml: push em main, runs-on self-hosted, checkout, rsync -av --delete, compose, build, dependências Python e restart via sudo. O rsync preserva backend/.env, frontend/.env, backend/venv e frontend/node_modules. A validação Node bloqueia VITE_MINIO_PUBLIC_URL HTTP ou com bucket e VITE_API_URL HTTP. O workflow não mostra rollback, pós-deploy health check ou backup. Conferir SHA e status na aba Actions antes de considerar o deploy concluído.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/.github/workflows/main.yml

## Slide 13
12 MINIO
Imagens: chave interna, URL pública
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
13
O upload devolve uma chave de objeto
profile/exemplo.png
O navegador carrega pelo domínio HTTPS
https://lasdpc.icmc.usp.br/media/profile/exemplo.png
MinIO interno: 127.0.0.1:9000 • bucket: lasdpc-media
Notes: O frontend recebe arquivo, envia a FastAPI, que grava no MinIO e retorna {key}; MongoDB guarda a referência. A URL pública usa /media e Nginx faz proxy restrito. O código atual trata chaves relativas, prefixo duplicado de bucket e URLs legadas localhost somente de perfil sem assinatura. Não usar endereços internos do MinIO como src do navegador. Outros tipos públicos exigem rotas Nginx explícitas; imagens de Docs não devem ser expostas por uma rota genérica.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/frontend/src/lib/media.ts | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/backend/core/storage.py | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/docs/media-deployment.md

## Slide 14
13 ACEITE OPERACIONAL
Verificações depois do deploy
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
14
LEITURAS — NÃO ALTERAM DADOS
sudo nginx -t
docker compose ps
sudo systemctl status lasdpc-backend.service
SITE=https://lasdpc.icmc.usp.br
FILE=exemplo-existente.png
curl -I "$SITE/media/profile/$FILE"
Esperado
Nginx válido
Containers ativos
Backend ativo
HTTPS 200
Imagem 200
Actions: job verde
Notes: Substitua FILE pelo nome de uma imagem de perfil que exista no bucket. Verifique também a página principal com curl -I "$SITE". Comandos adicionais: sudo certbot renew --dry-run; curl http://127.0.0.1:9000/minio/health/live; sudo journalctl -u lasdpc-backend.service -n 100 --no-pager. Uma resposta 200 não substitui verificação de fluxos de login, edição e imagens. Nenhum teste ao vivo na VM foi feito para este deck.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/.github/workflows/main.yml

## Slide 15
14 ROTINA
Manutenção sem perder dados
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
15
⌕
Diariamente
Actions, Nginx, backend, espaço e logs relevantes.
↻
Periodicamente
Renovação Certbot, backups testados e atualização planejada.
◇
Em incidente
Isolar camada: DNS/TLS → proxy → API → Mongo/MinIO.
DIAGNÓSTICO
sudo journalctl -u nginx -n 100
sudo journalctl -u lasdpc-backend
docker logs --tail 100 lasdpc-minio
sudo certbot renew --dry-run
Notes: Atenção: reset-e-popular.sh e scripts reset_and_populate limpam banco e bucket; não pertencem a uma rotina de manutenção. O inventário relata erros intermitentes de armazenamento MinIO no passado, sem comprovação de resolução definitiva. Não apagar volumes/objetos para resolver URL de navegador. A porta MongoDB 27018 foi observada com bind em todas as interfaces; revisar firewall e exposição real. Não imprimir ou commitar .env, JWT ou credenciais.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/backend/scripts/reset_and_populate.py | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/docker-compose.yml

## Slide 16
15 ENTREGA
Checklist para uma VM reproduzível
LASDPC / GUIA DE OPERAÇÃO DA VM
16
✓
SSH e sudo funcionam na porta 2291
✓
DNS aponta para a VM; Nginx responde em 80/443
✓
MongoDB e MinIO sobem com volumes persistentes
✓
Backend responde em 127.0.0.1:8000 via systemd
✓
Frontend compila com URLs HTTPS públicas
✓
Certbot renova; runner executa push na main
Antes de declarar pronto: confira os arquivos reais da VM e o SHA do último deploy.
Notes: Este checklist é roteiro de reconstrução. O inventário tem lacunas: versão exata do Ubuntu, conteúdo atual completo da unit systemd e do Nginx, valores reais de .env, regras de firewall, política de backup e estado mais recente do runner. Confirme-os na VM antes de executar mudanças. Fonte principal: inventário fornecido pelo usuário em 26/10/2026.
Fontes: /Users/luiz.costa/Downloads/lasdpc_vm_configuracao_atual.md | /Users/luiz.costa/Documents/GitHub/lasdpc-site/.github/workflows/main.yml